## Slide 1
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí
7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno

## Slide 2
Jiří Huzlík, František Božek, Roman Ličbinský, Magdaléna Náplavová
Příspěvek k identifikaci zdrojů znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky

## Slide 3
Úvod
Poměr BghiPe/BaP – ztráta informace
K identifikaci užity statistické metody:
  lineární regrese metodou nejmenších čtverců (OLS)
  Reduced Major Axis (RMA)
  ortogonální regrese (OR)
  robustní regrese Kendalla a Theila (KTLR)
  klasifikace metodou Support Vector Machines (SVM)
  Výhody – možnost využití emisních faktorů
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno

## Slide 4
Statistické metody založené na minimalizaci reziduí
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno
OR: Minimize perpendicular distances

## Slide 5
Porovnání koncentrací BaP a BghiPe
2 lokality - Brno
Celoroční měření – 8 týdenních kampaní rovnoměrně rozložených
Emisní faktory 4 motorových vozidel
Porovnání koncentrací lineární regresí
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno

## Slide 6
Poměry BaP/BghiPe
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno

## Slide 7
Hodnoty týdenních mediánových koncentrací BaP a BghiPe a týdenní minimální mediánové teploty pro jednotlivé kampaně vzorkování
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno
koncentrace BaP na lokalitě L1
koncentrace BghiPe na lokalitě L1
koncentrace BaP na lokalitě L2
koncentrace BghiPe2 na lokalitě L2
týdenní mediány minimálních teplot ovzduší tmedMin

## Slide 8
Klasická regrese metodou nejmenších čtverců (OLS) L1
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno
- chladnější období; - teplejší období; - 95% interval spolehlivosti

## Slide 9
Klasická regrese metodou nejmenších čtverců (OLS) L2
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno
- chladnější období; - teplejší období; - 95% interval spolehlivosti

## Slide 10
Predikovaná rezidua na obou lokalitách
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno
Reziduum=naměřená hodnota-hodnota vypočtená z regresních parametrů

## Slide 11
Přehled výsledků regrese
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno
Parametr | L1W | L2W | L1C | L2C | L1 | L2 | W | C | L1L2WC
Absolutní člen regrese: b0 | 0.314 | 0.283 | 1.890 | 2.157 | 0.858 | 0.969 | 0.343 | 2.031 | 0.793
Směrnice regresních přímek: b1 | 1.923 | 1.614 | 0.921 | 0.763 | 1.315 | 1.154 | 1.633 | 0.833 | 1.326
Počet bodů v regresi: n | 25 | 21 | 18 | 17 | 43 | 38 | 46 | 35 | 81
Reziduální rozptyl 2 | 0.120 | 0.0718 | 2.022 | 0.974 | 1.150 | 0.936 | 0.0985 | 1.435 | 1.112
Porovnávané přímky | L1W | L1W | L2W | L1W | L1C | L1 | W
 | L2W |  |  |  |  |  | 
 | L1C | L1C | L2C | L2W | L2C | L2 | C
 | L2C |  |  |  |  |  | 
Sdružený odhad rozptylu: | 0.700 | 0.900 | 0.470 | 0.0979 | 1.515 | 1.050 | 0.671
Bartlettovo kritérium: B | 60.53* | 32.62* | 24.03* | 1.282 | 1.943 | 0.399 | 58.56*
Kritická hodnota Bartlettova kritéria: | 9.49 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99
Porovnávané přímky | L1W | L1W | L2W | L1W | L1C | L1 | W
 | L2W |  |  |  |  |  | 
 | L1C | L1C | L2C | L2W | L2C | L2 | C
 | L2C |  |  |  |  |  | 
 | 0.700 | 0.900 | 0.470 | 0.0979 | 1.515 | 1.050 | 0.671
Bartlettovo kritérium: B | 60.53* | 32.62* | 24.03* | 1.282 | 1.943 | 0.399 | 58.56*
 | 9.49 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99
Přehled výsledků Bartlettova testu pro vzájemná porovnávání rozptylů

## Slide 12
Přehled výsledků F-testů pro vzájemná porovnávání regresních přímek
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno
Porovnávané přímky | L1W | L1W | L2W | L1W | L1C | L1 | W
 | L2W |  |  |  |  |  | 
 | L1C | L1C | L2C | L2W | L2C | L2 | C
 | L2C |  |  |  |  |  | 
Sdružený odhad abs. členů regrese: | 0.793 | 0.858 | 0.969 | 0.343 | 2.031 | 0.793 | 0.793
Sdružený odhad směrnic regrese: | 1.326 | 1.315 | 1.154 | 1.633 | 0.833 | 1.326 | 1.326
Reziduální součet čtverců všech skupin porovnávaných dat: RSCk | 122.296 | 47.144 | 33.690 | 4.336 | 47.340 | 122.296 | 122.296
Sdružený reziduální součet čtverců porovnávaných přímek: RSCc | 51.082 | 35.105 | 15.977 | 4.114 | 46.969 | 80.833 | 51.676
Počet regresních přímek: M | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Počet bodů porovnávaných přímek: n | 81 | 43 | 38 | 46 | 35 | 81 | 81
Testační charakteristika shody přímek: R | 5.654* | 1.672 | 4.712* | 0.283 | 0.0306 | 4.937* | 13.153*
Kritická hodnota testu: R < F0.95(M-1, n-2M) | 2.226 | 3.238 | 3.276 | 3.220 | 3.305 | 3.115 | 3.115
Porovnávané přímky | L1W | L1W | L2W | L1W | L1C | L1 | W
 | L2W |  |  |  |  |  | 
 | L1C | L1C | L2C | L2W | L2C | L2 | C
 | L2C |  |  |  |  |  | 
 | 0.793 | 0.858 | 0.969 | 0.343 | 2.031 | 0.793 | 0.793
 | 1.326 | 1.315 | 1.154 | 1.633 | 0.833 | 1.326 | 1.326
Reziduální součet čtverců všech skupin porovnávaných dat: RSCk | 122.296 | 47.144 | 33.690 | 4.336 | 47.340 | 122.296 | 122.296
Sdružený reziduální součet čtverců porovnávaných přímek: RSCc | 51.082 | 35.105 | 15.977 | 4.114 | 46.969 | 80.833 | 51.676
Počet regresních přímek: M | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Počet bodů porovnávaných přímek: n | 81 | 43 | 38 | 46 | 35 | 81 | 81
Testační charakteristika shody přímek: R | 5.654* | 1.672 | 4.712* | 0.283 | 0.0306 | 4.937* | 13.153*
Kritická hodnota testu: R < F0.95(M-1, n-2M) | 2.226 | 3.238 | 3.276 | 3.220 | 3.305 | 3.115 | 3.115
Z testu celkové shody a zároveň přijetí výsledků Bartlettova testu homoskedascity vyplývá, že za shodné lze považovat výhradně dvojice přímek pro teplejší (L1W-L2W) a chladnější (L1C-L2C) období na obou zkoumaných lokalitách. Pro ostatní seskupení přímek není možné považovat výsledky za průkazné.

## Slide 13
Naměřené hodnoty EfBghiPe a EfBaP u osobních motorových vozidel
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno

## Slide 14
Robustní metoda regrese dle Kendalla a Theila
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno
Není citlivá na odlehlé hodnoty
Směrnice – medián směrnic všech kombinací dvojic bodů
Úsek – vypočten tak, že přímka prochází mediány obou souřadnic

## Slide 15
Srovnání směrnic přímek vypočtených různými statistickými metodami
Všechny regresní přímky počítané pro emisní faktory motorových vozidel procházejí nulou
Nenulový úsek regresních přímek z městských lokalit indikuje přítomnost jiných zdrojů nebo rozdílnou stabilitu obou PAHs
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno
Dataset-Statistical method | b1 value | b1 lower bound | b1 upper bound | b0 value | b0 lower bound | b0 upper bound
W-OR | 2.348 | 1.419 | 2.996 | 0.145 | 0.002 | 0.318
W-RMA JK | 2.045 | 1.747 | 2.902 | 0.222 | 0.063 | 0.306
W-RMA L | 2.129 | 1.834 | 2.424 | 0.210 | 0.101 | 0.319
C-OR | 1.441 | 0.598 | 2.068 | 1.247 | 0.531 | 2.184
C-RMA JK | 1.271 | 0.962 | 1.909 | 1.488 | 0.846 | 1.890
C-RMA L | 1.323 | 1.008 | 1.639 | 1.438 | 1.008 | 1.639
SDC-OR | 1.927 | 1.620 | 2.238 | 0.000 |  | 
SDC-RMA JK | 1.961 | 1.650 | 2.430 | -0.004 | -0.015 | -0.001
SDC-RMA L | 1.961 | 1.938 | 1.984 | -0.004 | -0.011 | 0.003
SDC-CS-OR | 1.451 | 1.162 | 1.786 | 0.000 |  | 
SDC-CS-RMA L | 1.416 | 1.021 | 1.812 | 0.053 | -0.902 | 1.008
SDC-CS-RMA JK | 1.507 | 1.011 | 1.727 | -0.035 | -0.266 | 0.382

## Slide 16
Klasifikace metodou Support Vector Machines
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno
- chladnější období; - teplejší období;

## Slide 17
Závěr
Lineární regresí metodou nejmenších čtverců byla prokázána statisticky významná shoda směrnic závislostí koncentrací BghiPe na BaP v teplejším období pro obě sledované lokality L1 a L2, analogicky i pro chladnější období.
Shoda souhrnných regresních přímek za celý rok pro lokality L1 a L2 nebyla statisticky významná. Porovnávání dalších kombinací lokalit a období touto metodou se ukázalo nekorektním pro porušení předpokladu homoskedascity reziduí.
Metody RMA , OR a Kendal-Thielova regrese, jež nejsou citlivé na odlehlé hodnoty, potvrdily rozdílnost závislostí koncentrací BghiPe na BaP v teplejším a chladnějším období.
Srovnání konfidenčních intervalů regresních směrnic robustními metodami potvrdila statistickou významnost rozdílu mezi směrnicí regresní souhrnné přímky pro teplejší období a obdobnou směrnicí pro chladnější období.
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno

## Slide 18
Závěr
To znamená, že poměr koncentrací BghiPe/BaP charakterizovaný směrnicí regresní přímky není odlišný pro měřené lokality, ale pro různá období roku, což potvrdila i aplikace metody SVM/RBF.
Ke stejným výsledkům vedlo srovnání směrnic emisních faktorů BghiPe a BaP získaných z měření koncentrací obou PAHs ve výfukových plynech motorových vozidel. Při studených startech byl na rozdíl od SDC ve výfukových plynech zjištěn vyšší podíl BaP vzhledem k BghiPe.
Vzhledem ke skutečnosti, že ve sledovaných lokalitách nebyly nalezeny jiné zdroje PAHs než doprava a lokální topeniště, bylo možné učinit závěr, že v teplejším období je zdrojem PAHs výhradně doprava. V chladnějším období přisívá k obsahu PAHs v ovzduší také spalování fosilních paliv v kombinaci s provozem motorových vozidel za nižších teplot.
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno

## Slide 19
Poděkování
Tato práce vznikla za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Národní program udržitelnosti I, projektu Dopravní VaV centrum (LO1610) s využitím výzkumné infrastruktury pořízené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (CZ.1.05/2.1.00/03.0064)
VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. – 8. 11. 2016 – Brno

## Slide 20
Děkuji vám za pozornost!
Kontaktní informace:
RNDr. Jiří Huzlík, Ph.D.
jiri.huzlik@cdv.cz
+420 724 053 382
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
telefon: +420 549 429 374
email: cdv@cdv.cz
www.cdv.cz