## Slide 1: Bioindikace vlivu chemické zimní údržby komunikací na smrk ztepilý (Picea abies)
1Ing. Jana Zítková
e-mail: zitkovaj@fzp.czu.cz
1doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.,
2Mgr. Jitka Hegrová, Ph.D.
1Katedra aplikované ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 –Suchdol, 165 21
2Centrum dopravního výzkumu v.v.i., Líšeňská 33a, Brno, 636 00

## Slide 2: Chemická zimní údržba
významný negativní vliv na životní prostředí
rozplavení solných chemických rozmrazovacích materiálů
nejvíce postiženy stromy rostoucí v blízkosti komunikací
zvýšená koncentrace Na+ a Cl- v půdě
zvýšený příjem vegetací
negativní vliv na zdravotní stav

## Slide 3: Vliv chloridu sodného
NaCl je nejčastěji používaným posypovým materiálem pro zimní údržbu
mobilizace tajícím sněhem, ledem, deštěm
zvýšený obsah Na+ a Cl- ovlivňují: strukturu půdy, disperzi látek, propustnost a vede ke zhoršení kvality půdy
nestabilní půdní vlastnosti -> stresové podmínky pro půdní makroorganismy, mikroorganismy a vegetaci

## Slide 4: Vliv chloridu sodného
vegetace podél silnic - významný ukazatel, který poukazuje na vysoké používání solných posypů
usychání a nekróza jehlic, hnědnutí, řídnutí
smrkové druhy – zvýšená citlivost na zasolení
bioindikace
stanovení obsahu iontů Na a Cl v asimilačních orgánech

## Slide 5: Cíle studie
stanovení obsahů prvků (Na, Cl) v jehličí smrku ztepilého (Picea abies)
vyhodnocení míry zasolení na vybraném jehličnanu
návrh kategorizace míry kontaminace dle obsahů Na a Cl

## Slide 6: Studijní území
podmínky:
    klimatické podmínky
    použitá technologie zimní údržby silnic
    přítomnost jehličnatých porostů
dřevina:
    citlivost k zasolení
    hojný výskyt
Severní Čechy – mezi Jabloncem nad Nisou, Železným brodem a Držkovem

## Slide 7: Lokalizace

## Slide 8: Odběr vzorků
1. a 2. ročníku jehličí smrku ztepilého (Picea abies)
podél komunikací s potenciálem ohrožení lokality kontaminací (do 5 m)
vzdálenější lokality od komunikací (nad 40 m)
odběr půdních vzorků
analýza vzorků na obsah iontů Na a Cl

## Slide 9: Hodnocení zdravotního stavu
vizuální zhodnocení zdravotního stavu
stanovena stupnice - popisuje celkový zdravotní stav stromu z vizuálně dostupných dat (celkové olistění stromu, struktura větví a zbarvení jehlic)

## Slide 10: Hodnocení potenciálu kontaminace
každé místo výskytu jedince –> posouzení potenciálu kontaminace
kategorie definované:
- místní polohou komunikace
- další kombinací podmínek (sklon, terénní změny)

## Slide 11: Výsledky
Získané výsledky koncentrací prvků byly vyhodnoceny v závislosti na několika faktorech:
    1. na potenciálu kontaminace
    2. na zdravotním stavu
    3. na vzdálenosti od komunikace
    4. na stáří jehličí (1. a 2. ročníky)

## Slide 12: Výsledky
Chart: Potenciál kontaminace
| 1 | 2 | 3
sodík (Na) | 0.029889 | 0.074248 | 1.0404
chlór (Cl) | 0.55456 | 0.69102 | 1.2369
Potvrzena závislost koncentrace Na a Cl na potenciálu kontaminace

## Slide 13: Výsledky
Chart: Zdravotní stav
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
sodík (Na) | 0.024905 | 0.061733 | 0.098316 | 0.30532 | 2.5603
chlór (Cl) | 0.59387 | 0.34084 | 0.92116 | 1.5916 | 1.7231
potvrzena závislost koncentrace Na a Cl na zdravotním stavu jedince

## Slide 14: Výsledky
vyšší koncentrace Na – lokality v blízkosti komunikace
vyšší koncentrace Cl – i vzdálenější lokality -> vyšší mobilita, rychlé vyplavení
Chart: Průměrná koncentrace chlóru v závislosti na vzdálenosti od komunikace
1. ročník | 0.97291 | 2.1294
2. ročník | 1.4985 | 1.027
půda | 0.22828 | 0.21816

## Slide 15: Výsledky
na základě zhodnocení výsledků –> návrh stupnice s rámcovými hodnotami koncentrací

## Slide 16: Přínos studie
popis a hodnocení negativních vlivů NaCl na okolní vegetaci
navržená stupnice -> použití pro praktické posouzení stupně kontaminace a kontrolu zimní údržby
zvýšení využitelnosti bioindikace -> vhodné vytvořit obdobné stupnice pro další druhy dřevin a ověřit jejich platnost i v jiných oblastech

## Slide 17: Děkuji