## Slide 1
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>

## Slide 2: VII. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví
a životní prostředí
Brno,7.-8.11.2016

## Slide 3
30.07.2026
Výsledky 2.kola strategického hlukového mapování v ČR
NRL pro komunální hluk
Tomáš Hellmuth
Dana Potužníková
Pavel Junek
tomas.hellmuth@zuova.cz
dana.potuznikova@zuova.cz
pavel.junek@zuova.cz
www.nrl.cz
<number>

## Slide 4
Strategické hlukové mapování (SHM)
Zadání
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>

## Slide 5
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>
SHM - zadání |  |  |  | 
Směrnice 49/2000/EC o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí Výpočtové mapy očekávané zátěže obyvatel hlukem ze stanovených zdrojů hluku Zdroje a kriteria: |  |  |  | 
Zdroj | Jednotka | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo
 |  | (2004-2008) | (2009-2013) | (2014-2018)
Aglomerace | [tis.obyvatel] | ≥ 250 | ≥ 100 | ≥ 100
Hlavní silnice | [tis.vozidel/rok] | ≥6000 | ≥3000 | ≥3000
Hlavní železnice | [tis.vlaků/rok] | ≥60 | ≥30 | ≥30
Hlavní letiště | [tis.pohybů/rok] | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50

## Slide 6
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>
Strategické hlukové mapování – Česká Republika |  | 1.kolo | 2.kolo
Zdroje | Název |  | 
Aglomerace [km2] | Praha | 496 | 772
 | Brno | 230 | 328
 | Ostrava | 214 | 248
 | Plzeň |  | 184
 | Ústí nad Labem-Teplice |  | 171
 | Liberec |  | 160
 | Olomouc |  | 105
 | SUM | 940 | 1 968
Hlavní silnice [km] |  | 1370 | 3921
Hlavní železnice [km] |  | 300 | 2000
Hlavní letiště | Praha-Ruzyně | 1 | 1

## Slide 7
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>

## Slide 8
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>

## Slide 9
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>
Hlukové ukazatele
Ldvn [dB] obtěžování hlukem (24h expozice)
Ln [dB] rušení spánku hlukem

## Slide 10
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>
Zdroj hluku | Ldvn [dB] | Ln [dB]
Silniční doprava | 70 | 60
Železniční doprava | 70 | 65
Letecká doprava | 60 | 50
Integrovaná zařízení | 50 | 40
Mezní hodnoty hlukových ukazatelů (MH)
Mezní hodnoty nejsou hygienickými limity hluku!
Překročení MH = tvorby akčních plánů protihlukových opatření

## Slide 11
Výsledky
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>

## Slide 12
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>
Výsledky SHM – grafická prezentace (Ldvn)
http://www.mzcr.cz/hlukovemapy

## Slide 13
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>
Základní mapový výstup

## Slide 14
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>
Ldvn [dB] | Počet exponovaných osob |  | 
 | mimo aglomerace | v aglomeracích | SUM
50-55 | 293 300 | 359 000 | 652 300
55-60 | 159 100 | 930 200 | 1 089 300
60-65 | 69 600 | 579 200 | 648 800
65-70 | 45 400 | 318 200 | 363 600
70-75 | 38 500 | 161 600 | 200 100
nad 75 | 9 800 | 12 100 | 21 900
SUM | 615 700 | 2 360 300 | 2 976 000
nad MH | 48 300 | 173 700 | 222 000
nad HL* | 163 300 | 1 071 100 | 1 234 400

## Slide 15
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>
Ln [dB] | Počet exponovaných osob |  | 
 | mimo aglomerace | v aglomeracích | SUM
45-50 | 225 000 | 928 900 | 1 153 900
50-55 | 97 800 | 639 900 | 737 700
55-60 | 53 400 | 352 100 | 405 500
60-65 | 40 600 | 178 100 | 218 700
65-70 | 15 300 | 24 200 | 39 500
nad 70 | 1 800 | 700 | 2 500
SUM | 433 900 | 2 123 900 | 2 557 800
nad MH | 57 700 | 203 000 | 260 700
nad HL | 208 900 | 1 195 000 | 1 403 900

## Slide 16
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>

## Slide 17
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>

## Slide 18
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>

## Slide 19
Zdravotní rizika
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>

## Slide 20
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>
Zdravotní rizika |  |  |  |  | 
KVO - IM | (rok 2012) |  |  |  | 
Exponováno celkem | Prevalence IM |  |  | HLUK PAF-IM | 
 | Počet |  | % | Počet | %
2 976 000 | 24 105 |  | 8,1 | 667 | 0,2
Expozice | Podíl exponovaných osob [%] |  | Podíl PAF-IM [%] |  | 
Pod MH | 92,5 |  | 49,1 |  | 
Nad MH | 7,5 |  | 50,9 |  | 

## Slide 21
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>
Zdravotní rizika |  | 
Vysoké rušení spánku (HSD) |  | 
Počet osob |  | 
Exponováno celkem | HSD | 
 | Počet | %
2 557 800 | 174 273 | 6,8
Vysoké obtěžování (HA) |  | 
Počet osob |  | 
Exponováno celkem | HA | 
 | Počet | %
2 976 000 | 336 630 | 11,3

## Slide 22
Závěr
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>

## Slide 23
SHM je důležitý nástroj k odhadu plošného zatížení obyvatelstva hlukem z dopravy a jeho zdravotních důsledků, a tím i podkladem pro formulování národní protihlukové politiky
Hluk ze silniční dopravy zůstává největším dopravním zdrojem hluku (cca z 88%)
Z celkového počtu osob exponovaných nad HL je pouze cca 18% exponováno nad MH, tzn. že akční plány protihlukových opatření se vypracovávají jen pro zlomek nadlimitně exponovaných = MH je zřejmě špatně nastavena
Riziko vzniku IM z expozice hlukem ze silniční dopravy je cca 40 krát nižší než z ostatních příčin (životní styl, výživa, genetika apod.), přesto není celkový počet osob vystavených tomuto riziku zanedbatelný. Jde zejména o osoby vystavené v chráněném venkovním prostoru staveb hladinám nad 70/60 dB v denní/noční době
Stejně to platí i pro zdravotní rizika vysokého rušení spánku hlukem ze silniční dopravy
Nezanedbatelné není ani zhoršení akustického komfortu v důsledku vysokého obtěžování hlukem v okolí silničních tras
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>

## Slide 24
Děkuji za pozornost
30.07.2026
NRL pro komunální hluk
<number>