## Slide 1
Průchdnost dopravní infrastruktury pro volně žijící živočichy
Mgr. Ivo Dostál Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.
Projekt „Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR“

## Slide 2
Migrační bariéry
Struktury v krajině bránící volnému pohybu živočichů
Průchodnost:
neprůchodné X částečně průchodné X s nízkým odporem
Časové hledisko:
dočasné X trvalé
Původ:
přírodní X antropogenní
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 3
Převažují struktury antropogenního původu
silnice a dálnice
železnice
vodní toky a plochy
ploty a ohradníky
osídlení
bezlesí
kumulace bariér
Typologie bariér
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 4
Výběr trasy komunikace
Kategorie komunikace a stavebně-technické uspořádání
Intenzita a charakter provozu
Silnice a dálnice
Bariérový vliv je definován aspekty:
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 5
kategorie komunikace předurčuje její stavebně-technické uspořádání
nejvyšší bariérový efekt – vícepruhové silnice – dálnice, rychlostní silnice a některé I. třídy – D28,5; R24,5; S22,5
u nižších kategorií v závislosti na lokálních podmínkách
Silnice a dálnice – kategorizace
zesílení bariérového efektu doprovodnými objekty: PHS, svodidla, opěrné zdi, zářezy
zeslabení – průchody: mosty, propustky, nadchody aj.
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 6
zavádění dopravních koridorů do doposud nenarušených oblastí
nadměrná kumulace dílčích bariér
přímé a nepřímé narušení ekologických sítí
Silnice a dálnice – výběr trasy
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 7
Silnice a dálnice – ČR
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 8
Statistika zmapovaných úseků vícepruhových komunikací v km
Druh komunikace | V provozu | Plánované | Celkem
Dálnice (a bývalé rychlostní silnice) | 1263 | 931 | 2194
Ostatní vícepruhové komunikace | 315 | 346 | 661
Celkem | 1 578 | 1 277 | 2 855
Statistika vícepruhových komunikací
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 9
Historický vývoj vícepruhových komunikací
Období | délka [km]
1953 – 1970 | 41,1
1971 – 1980 | 389,8
1981 – 1990 | 278,0
1991 – 2000 | 263,5
2001 – 2010 | 455,0
2011 – 2015 | 110,7
Celkem | 1 538,1
Pozn. bez vnitropražských úseků
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 10
spojení starší databáze objektů AOPK (2002 až 2005), poznatků z různých terénních šetření prováděných CDV (2001 až 2012) a doplnění potenciálně vhodných migračních objektů na nově zprovozněných úsecích silniční sítě s využitím údajů databáze mostních prohlídek BMS (Bridge Management System).
rozsah mapovaných komunikací dle předchozí prezentace (bez plánovaných komunikací)
minimální požadavek na průchod pro větší savce (šířka 12 m a světlá výška 3 m při délce průchodu 25 m - index průchodnosti 1,4)
využívá se dále v projektu při vymezování migračního biotopu v rámci vrstvy biotopů vybraných zvláště chráněných druhů
vstup pro analýzu konfliktních bodů zelené a dopravní infrastruktury a návrhu optimalizace stávajících objektů
Objekty na D a vícepruhových komunikacích v ČR potenciálně vhodné pro migraci
26. 9. 2016, Praha
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 11
Objekty s průchodností „A“ (pro velké savce): 122 objektů z toho 14 nadchodů
Objekty na D a vícepruhových komunikacích v ČR potenciálně vhodné pro migraci
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 12
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 13
Metodika pro identifikaci a hodnocení potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury
založena na zkoumání prostorových vazeb a vztahů stávající i navrhované zelené infrastruktury krajiny (ekologické sítě) a dopravní infrastruktury
  cíl nalézt konkrétní lokality křížení ekologických sítí (zelené infrastruktury) a dopravní infrastruktury, které je nutné přednostně řešit z pohledu zachování co nejvyšší míry soudržnosti zelené infrastruktury
  Přístup k hodnocení:
potřeba vstupních dat (GIS):
  vymezení řešené ekologické sítě (aktuální stav, plánovaný stav)
  vymezení řešené dopravní infrastruktury (aktuální stav, plánovaný stav) včetně významných parametrů charakterizujících daný úsek z pohledu míry jeho bariérového efektu (intenzita provozu, šířka komunikace, počet jízdních pruhů, doprovodné technické objekty /např. oplocení/ atd.)
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 14
definice sítě konfliktních bodů - analýza překryvu jednotlivých vrstev v závislosti na požadovaných indikátorech daných vlastnostmi dopravní infrastruktury a dané ekologické sítě
stanovení závažnosti konfliktu v jednotlivých bodech - hodnocení míry bariérového efektu, probíhá samostatně pro jednotlivé konfliktní body
kategorizace konfliktních bodů – stanovení skupin bodů dle závažnosti potenciálního konfliktu, interpretace výsledků
------------------ následné kroky ----------------------
návrh nápravných opatření v místech s vysokou mírou závažnosti konfliktu s cílem nápravy (zlepšení) aktuálního stavu
návrh zařazení navrhovaných opatření do rozhodovacích procesů, příp. zavedení limitů využití území atd.
Metodika pro identifikaci a hodnocení potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 15
Kritéria vstupující do hodnocení :
Nabývá v každém bodě hodnocení v intervalu <0;1>
míra rezistence komunikace – stavebně-technické řešení
míra rezistence komunikace – intenzita provozu
environmentální index (vhodnost území pro migraci)
míra ostatního antropogenního rušení
šířka migračního koridoru
mítigační opatření podporující migraci – existence průchodu v určité kvalitě
kumulace bariér (zohlednění ostatních bariér v okolí konfliktního bodu)
Metodika pro identifikaci a hodnocení potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 16
Výsledné koeficienty pro celkové hodnocení jednotlivých konfliktních bodů:
Nabývá hodnocení v intervalu <0;1>
A – je tvořen koeficientem RES s mírným zohledněním šířky koridoru v daném místě:
A = RES + k * KOR * (1 - RES)
B – rozšiřuje A navíc o vliv okolního prostředí, tedy kvalitu migračního biotopu a míru rušení ostatními antropogenními prvky
Metodika pro identifikaci a hodnocení potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 17
C – rozšiřuje B navíc o přijatá mítigační (zmírňující) opatření
C = B * (1 - MITI)
Metodika pro identifikaci a hodnocení potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury
Výsledné hodnocení pomocí koeficientu „C“ umožňuje danou skupinu aktuálně existujících konfliktních míst seřadit podle bodového hodnocení, přičemž platí, že čím bližší hodnocení směrem k hodnotě 1, tím závažnější míra konfliktu.
Postup výpočtu byl odladěn a optimalizován pro střety připravované Vrstvy biotopů vybraných zvláště chráněných druhů s nadřazenou silniční sítí.
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 18
VII. konference Doprava, zdraví a životní prostředí 7. 11. 2016, Brno

## Slide 19
Děkuji vám za pozornost!
Kontaktní informace:
Mgr. Ivo Dostál
ivo.dostal@cdv.cz
+420 541 641 304
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
telefon: +420 541 641 711
email: cdv@cdv.cz
www.cdv.cz